| Название | Ryobi 512H. Двухкрасочная печатная машина формата А3+ |
| --- | --- |
| Изображение |  |
| Производитель | Ryobi |
| Описание | Двухкрасочная печатная машина с системой непрерывного увлажнения RyobiMatic с устройством регенерации раствора. Модель в серийном производстве с 1997 год. |
| Красочность | 2+0 |
| Формат листа | от 100х150 мм до 520х365 мм |
| Формат изображения | 505х350 мм |
| Плотность бумаги | 45-350 г/кв.м |
| Толщина листа | 0.04-0.4 мм |
| Производительность | 3,000-11,000 оттисков/час |
| Макс. размеры печатной формы | 510х400 мм, толщина - до 0.3 мм |
| Макс. размеры офсетного полотна | 530х405х1.9 мм |
| Тип закрепления печатной формы | плоский зажим с направляющими штифтами |
| Система подачи листов | каскадная |
| Высота стапеля самонаклада | 600 мм |
| Высота стапеля приемки | 460 мм |
| Механизм равнения листа | механическая, тянущего типа |
| Красочный аппарат | 16 валиков (3 накатных) |
| Увлажняющий аппарат | непрерывная, пленочная Ryobimatic |
| Электропитание | 3 фазы, 200 В, 50 Гц, 10 А, 3 КВт или 220 В, 50 Гц, 18 А |
| Габариты (ДШВ) | 2,215х1,540х1,598 мм |
| Вес | 2,200 Кг (нетто) |