| Название | Ryobi 522HX. Двухкрасочная печатная машина формата 520x375 мм |
| --- | --- |
| Изображение |  |
| Производитель | Ryobi |
| Описание | Непрерывная система увлажнения Ryobimatic с автоматическим поддержанием толщины водной пленки на форме; управление с центрального пульта: включение и остановка печати, продольные и боковые приводки с шагом 10 мкм, режим смывки, централизованная смазка; 5-цилиндровая планетарная схема с контактными кольцами. |
| Красочность | 2+0 |
| Формат листа | 520х375 мм |
| Формат изображения | 505х350 мм |
| Плотность бумаги | 45 - 350 г/кв.м. |
| Толщина листа | 0.04-0.4 мм |
| Производительность | 3 000 - 13 000 листов/час |
| Тип печатной формы | металлическая |
| Макс. размеры печатной формы | 510х400 мм |
| Макс. размеры офсетного полотна | 541х437х1.9 мм, с планками, подложка 505х389х0.6 мм |
| Тип закрепления печатной формы | зажимная планка с приводочными штифтами |
| Система подачи листов | каскадный самонаклад с ротационной головкой и качающимися захватами форгрейфера |
| Высота стапеля самонаклада | 600 мм |
| Высота стапеля приемки | 430 мм |
| Механизм равнения листа | боковой упор тянущего типа, откидные регулируемые передние упоры |
| Красочный аппарат | 17 валиков (4 накатных) |
| Увлажняющий аппарат | Ryobi-matic, охлаждение и контроль состава, 4 валика (включая 1 накатной), система AAC |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 14 А |
| Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
| Габариты (ДШВ) | 2,586х2,200х1,654 мм |
| Вес | 3,400 кг |
| Примечание | Централизованный пульт управления |